ANEXO XIII

CADERNO DE ENCARGOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE TALUDE

CAMPUS SANTO ANDRÉ

UFABC

- Outubro/2019 –

INTRODUÇÃO

O caderno de encargos e os critérios de medição descritos a seguir apresentam um enunciado dos serviços a serem executados e o critério adotado para a realização das medições mensais de cada serviço contratual. O caderno de encargos deve ser complementado com as informações descritas no memorial descritivo, Anexo VIII do Edital de Licitações. No caso de informações divergentes entre estes dois documentos, prevalecem as informações constantes no caderno de encargos. Os serviços serão remunerados apenas quando estiverem completamente finalizados e testados. Na medição de todos os serviços concluídos, será retido um percentual entre 2,5% a 10% (a critério da fiscalização) até o recebimento provisório.

Quando não especificados, todos os itens remuneram: perdas; horas paradas, acessórios (tais como: abraçadeiras, tampas, conexões, etc.); insumos (tais como: fita isolante, parafusos, buchas, arruelas, colas, lixas, pregos, etc.); equipamentos de apoio (tais como: andaimes; plataformas, cimbramentos, balancins; escoramentos, etc.); equipamentos (tais como: ferramentas, parafusadeiras, lixadeiras, marteletes, maquitas, serras, etc.); transportes horizontal e vertical; armazenamentos; segurança; sinalização adequada; EPIs e EPCs necessários; disposição final dos resíduos gerados; impostos e tarifas de qualquer natureza, além do material, mão de obra e equipamentos necessários para a perfeita execução do item.

Seguindo a Instrução Normativa nº 2 de 04/06/2014, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre as regras para aquisição de equipamentos consumidores de energia e do uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nas edificações públicas federais, todo o sistema de iluminação, sistema de condicionamento de ar e demais equipamentos a serem instalados na edificação deverão estar classificados com classe de eficiência “A”.

- PROJETOS

  - Elaboração de projeto executivo para obras de contenção de taludes, drenagem superficial e subsuperficial, rede hidráulica e serviços complementares de construção civil, inclusive memorial de cálculo e memorial descritivo, com elaboração de desenhos como construído "as built"

- Este item remunera todas as despesas para a elaboração do projeto executivo para obras de contenção de taludes, drenagem superficial e subsuperficial, rede hidráulica e serviços complementares de construção civil, inclusive memorial de cálculo e memorial descritivo, com elaboração de desenhos como construído “as built” incluindo as eventuais alterações ocorridas em campo, durante a execução da obra. A execução do projeto “as built”. Estão inclusos as impressões de 02 (duas) cópias nas escalas previstas em normas técnicas e o fornecimento de arquivos eletrônicos com a extensão dwg e dwf (AutoCad) e pdf (Adobe Acrobat).

- A medição será efetuada por folha de projeto executivo elaborada (fl).

- SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS

  - CANTEIRO DE OBRAS

    - Construções Provisórias

      - Aluguel de contêiner, composto por área livre, 1 vaso, 1 lavatório, 1 mictório e 1 chuveiro - dimensões: largura 2,30m, comprimento 6,00m e altura 2,50m - mobilização e desmobilização

- Este item remunera todas as despesas para a alocação, translado até o local da obra, içamento, montagem, nivelamento e execução da base, instalações, instalações elétricas e hidráulicas, desmontagem e a remoção completa de contêiner suíte contendo 1 vaso, 1  lavatório, 1 mictório e 1 chuveiro - dimensões: largura 2,30m, comprimento 6,00m e altura 2,50m. A Contratada deverá mobilizar apenas o número de containers necessários para atender ao número de trabalhadores da obra, desmobilizando parcialmente e imediatamente quando da redução do número de trabalhadores na obra. O cálculo da quantificação da metragem quadrada do canteiro de obras foi realizado com base em uma estimativa do número de trabalhadores no decorrer da execução da obra e seguindo as instruções da NR 18. A mobilização do canteiro deverá seguir uma proporção de trabalhadores no canteiro, aumenta-se o número de trabalhadores, aumenta-se a metragem quadrada de refeitório e escritório, diminuindo-se o número, diminui a metragem quadrada. Atender a NBR 12284.

- A medição será efetuada por unidade por mês (un. x mês).

      - Aluguel de contêiner, composto por área livre, para refeitório, aréa de vivência ou almoxarifado - dimensões: largura 2,30m, comprimento 6,00m e altura 2,50m - mobilização e desmobilização

- Este item remunera todas as despesas para a alocação, translado até o local da obra, içamento, montagem, nivelamento e execução da base, instalações, instalações elétricas e hidráulicas, desmontagem e a remoção completa de contêiner, composto por área livre, para refeitório, aréa de vivência ou almoxarifado - dimensões: largura 2,30m, comprimento 6,00m e altura 2,50m. A Contratada deverá mobilizar apenas o número de containers necessários para atender ao número de trabalhadores da obra, desmobilizando parcialmente e imediatamente quando da redução do número de trabalhadores na obra. O cálculo da quantificação da metragem quadrada do canteiro de obras foi realizado com base em uma estimativa do número de trabalhadores no decorrer da execução da obra e seguindo as instruções da NR 18. A mobilização do canteiro deverá seguir uma proporção de trabalhadores no canteiro, aumenta-se o número de trabalhadores, aumenta-se a metragem quadrada de refeitório e escritório, diminuindo-se o número, diminui a metragem quadrada. Atender a NBR 12284.

- A medição será efetuada por unidade por mês (un. x mês).

      - MOBILIZAÇÃO

- Este item se restringi a remunerar as despesas com transporte, carga e descarga necessários à mobilização dos equipamentos e mão de obra utilizados no canteiro.

- A medição será efetuada por unidade (un.).

      - DESMOBILIZAÇÃO

- Este item se restringi a remunerar as despesas com transporte, carga e descarga necessários à desmobilização dos equipamentos e mão de obra utilizados no canteiro.

- A medição será efetuada por unidade (un.).

    - Ligações Provisórias

      - Energia Elétrica

        - Quadro de Luz e Força, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnético monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação

- Este item remunera o fornecimento e instalação do quadro de luz e força, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnético monopolares, com barramento trifásico e neutro, conforme especificação do item e diagrama de projeto, grau de proteção IP 54, distribuição tipo “espinha de peixe”, inclusive fixação e demais materiais e acessórios.

- O serviço será medido por unidade (un.) de quadro de luz e força instalado.

        - Medidor de energia polifásico - fornecimento e instalação

- Este item remunera o fornecimento e instalação de medidor de energia polisásico conforme especificado em projeto.

- O serviço será medido por unidade de medidor instalado e testado (un.).

    - Proteção e Sinalização

      - Tapume em chapa de madeira compensada resinada espessura de 10 mm, estruturado com peças de madeira (pontaletes e sarrafos), acabamento em pintura látex acrílico na cor branca - fornecimento e instalação

- Este item remunera o fornecimento de tapume em chapa de madeira compensada resinada 2,20 x 1,10, com 2,22 de altura total, medidos a partir do piso, sendo executado através da cravação de pontaletes de pinho 7,5 x 7,5cm com 3,00 metros de comprimento, sendo 0,80m no solo, devidamente protegido com emulsão asfáltica ou óleo de linhaça, e preenchido com concreto da base do furo até a superfície do piso. Os pontaletes deverão estar a cada 1,10m de distância de um para o outro, devidamente alinhados tanto no sentido horizontal como no sentido vertical. As chapas de madeira compensada serão assentadas sobre sarrafos de 10 pregados continuamente no sentido horizontal sobre os pontaletes, sendo um na base, um à meia altura e outro no topo. Além disso, serão fixados verticalmente sarrafos entre uma placa e outra recobrindo todos os 2,20 metros da placa. Fixação com pregos acima da placa, um quarto sarrafo de 10 continuo horizontal, protegendo a parte superior das chapas e dos pontaletes; pintado com no mínimo duas demãos de látex acrílica branca nos dois lados, em cima e nas laterais, até que a pintura fique homogenia e sem falhas, inclui também a retirada dos tapumes quando solicitado, a carga, andaime ou bancadas se for necessário; portões e outras aberturas a pedido da fiscalização; recomposição de peças avariadas com o tempo, o transporte, a descarga e a disposição final em aterro licenciado. As chapas de madeira compensadas poderão ser substituídas por telhas onduladas, com reutilização a critério da UFABC.

- A medição será efetuada por metro quadrado (m²) de tapume completo instalado.

      - Tela tapume em polietileno estirado para proteção de obras, malha de 5 mm - fornecimento e instalação

- Este item remunera o fornecimento de todo o material e a mão de obra necessários à instalação de tela tapume para proteção das obras, em malha de 5 mm, incluindo o material que mantém a tela esticada, a retirada das telas quando solicitado, a carga, o transporte, a descarga e a disposição final em aterro licenciado.

- A medição será efetuada por metro quadrado de tela instalada (m²).

      - Placa de obra em chapa de aço galvanizado – fornecimento e instalação

- Este item remunera o fornecimento e a instalação de placa para identificação da obra, com 3,00 metros de largura e 2,00 metros de altura, englobando os módulos referentes às placas do Governo Federal, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira ou metálica; marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme Manual de Padronização do Governo Federal e da empresa Gerenciadora; remunera também a colocação da placa em local destinado pela Contratante e/ou Gerenciadora; inclusive mão de obra, materiais, sistema de iluminação e acessórios.

- A medição será efetuada por metro quadrado (m²) de placa executada e instalada e com sistema de iluminação em funcionamento.

- MOVIMENTO DE TERRA

  - ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL

    - Escavação manual de valas em material de 1ª categoria, até 1,50m de profundidade, excluindo esgotamento e escoramento

- Este item remunera o fornecimento da mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias para a escavação manual em solo de 1ª categoria em valas ou cavas de até 1,50 m de profundidade.

- A medição será efetuada pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de valas especificadas em projeto e na norma NBR 9061/85 (m³).

    - Carga, transporte e descarga mecânica até 1 km - material de qualquer natureza

- Este item remunera a carga, o transporte até a distância de 1 km e a descarga de material de qualquer natureza em aterro licenciado. Remunera toda a mão de obra e equipamentos necessários para a execução do serviço.

- A medição será efetuada por metro cúbico (m³) de material removido, medido no caminhão.

    - Transporte de terra / entulho com caminhão basculante, para distâncias maiores que 4 km, para disposição final do material transportado em aterro licenciado

- Este item remunera o fornecimento de caminhão basculante, com caçamba reforçada, e a mão de obra necessária para a execução do serviço de transporte de material de qualquer natureza (terra / entulho). Remunera também o retorno do veículo descarregado. A saída dos caminhões da obra somente será permitida com a guia de controle de transporte de resíduos (CTR) preenchida, atestada pela equipe de fiscalização.

- A medição será efetuada pelo volume de material transportado, aferido no caminhão, e a distância percorrida, sendo a distância de transporte considerada desde o local de carregamento até o local da disposição final, menos 1,0 quilômetro (m³ x km). Para a medição, deverá ser apresentada a guia de controle de transporte de resíduos carimbada pelo aterro licenciado no qual será depositado os resíduos transportados.

    - Disposição final de resíduos classe II-B (terra / entulho) em aterro licenciado

- Este item remunera a disposição final de resíduos classe II-B (terra / entulho) em aterro licenciado. A saída dos caminhões da obra somente será permitida com a guia de controle de transporte de resíduos (CTR) preenchida, atestada pela equipe de fiscalização.

- A medição será efetuada pelo volume de material depositado em aterro licenciado, em toneladas (t), mediante a apresentação de recibo emitido pelo aterro, onde deve constar o peso em toneladas do material recebido, por viagem depositada.

  - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

    - Levantamento planialtimétrico cadastral da área em intervenção para contenção de taludes e drenagem, com elaboração de desenho técnico - NBR 13.133

- Este item remunera o serviço de levantamento planialtimétrico cadastral da área em intervenção para contenção de taludes e drenagem, com elaboração de desenho técnico - NBR 13.133.

- A medição será efetuada por metro quadrado (m²) de levantamento planialtimétrico cadastral realizado.

    - Sondagem geotécnica com ensaio do tipo SPT e caracterização do solo - NBR 6484 / 7250 / 6502

- Este item remunera o serviço de sondagem geotécnica com ensaio do tipo SPT e caracterização do solo - NBR 6484 / 7250 / 6502. Remunera todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços, incluindo mobilização e desmobilização de equipamentos e equipe, veículo de transporte, relatórios impressos e em arquivos eletrônicos.

- A medição será realizada em metros lineares (m) e já englobam taxas de mobilização/desmobilização e serviços necessários em escritório.

    - Execução de ensaio de compressão triaxial, com coleta de amostra de solo in situ - elaboração de Boletim Tecnológico e Parecer Geotécnico

- Este item remunera o serviço de de ensaio de compressão triaxial, com coleta de amostra de solo in situ - elaboração de Boletim Tecnológico e Parecer Geotécnico. Remunera todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços, incluindo mobilização e desmobilização de equipamentos e equipe, veículo de transporte, relatórios impressos e em arquivos eletrônicos.

- A medição será realizada por unidade (un) de ensaio de compressão triaxial realizado.

- FUNDAÇÕES ESPECIAIS

  - Recomposição de talude com empilhamento de  solo-cimento ensacado (proporção c/s = 1/10) - fornecimento e execução

- Este item remunera o fornecimento e execução de talude com empilhamento de  solo-cimento ensacado (proporção c/s = 1/10). Remunera também materiais acessórios, equipamentos e toda a mão de obra necessária à instalação de solo-cimento ensacado; remunera também a mobilização e desmobilização dos equipamentos.

- A medição será efetuada pelo volume recomposição de talude com empilhamento de solo-cimento ensacado em metros cúbicos (m³).

  - Execução de chumbador/tirante passivo em talude natural,  para solução do tipo "solo grampeado", com furo de Ф 4", comprimento de 8,00 metros e cabo Ф 3/4"(20mm) com injeção de calda de cimento - fornecimento e execução

  - Este item remunera o fornecimento e execução de chumbador/tirante passivo em talude natural,  para solução do tipo "solo grampeado", com furo de Ф 4", comprimento de 8,00 metros e cabo Ф 3/4"(20mm) com injeção de calda de cimento. Remunera também materiais acessórios, equipamentos e toda a mão de obra necessária à instalação completa ponto tirante para concreto grampeado; remunera também a mobilização e desmobilização dos equipamentos.

  - A medição será efetuada por unidade (un) com comprimento de 8,00 metros de grampo/tirante executado.

  - Instalação de geomanta tridimensional com filamentos de polipropileno, termosoldada entre 02 (dois) geotêxteis não-tecidos de poliéster - fornecimento e execução

  - Este item remunera o fornecimento de geomanta tridimensional com filamentos de polipropileno, termosoldada entre 02 (dois) geotêxteis não-tecidos de poliéster e a mão-de-obra necessária para a colocação da manta; remunera sobreposição, cortes e perdas. Remunera também equipamentos para transporte, mão de obra e perdas.

  - A medição será efetuada pela área do local onde a manta foi utilizada, em metros quadrados (m²).

  - Execução de proteção superficial de talude restaurado,  em concreto jateado fck=20MPa, espessura de 10 a 20 cm, com armadura em tela de aço ref. Q138, em talude com altura máxima de 8 metros, com acabamento sarrafeado, inclusive mobilização e instalação de equipamento

  - Este item remunera o fornecimento e execução de proteção superficial de talude restaurado,  em concreto jateado fck=20MPa, espessura de 10 a 20 cm, com armadura em tela de aço ref. Q138, em talude com altura máxima de 8 metros, com acabamento sarrafeado, inclusive mobilização e instalação de equipamento. Remunera também materiais acessórios, equipamentos e toda a mão de obra necessária à execução completa de concreto jateado.

  - A medição será efetuada pelo volume de concreto efetivamente lançado em metros cúbicos (m³).

  - Execução de drenagem subsuperficial do tipo barbacã em tubo de PVC φ 50 mm, comprimento l = 0,50 m, em bulbo de areia média a grossa, revestido em geotêxtil - fornecimento e execução

- Este item remunera o fornecimento e execução de drenagem subsuperficial do tipo barbacã em tubo de PVC φ 50 mm, comprimento l = 0,50 m, em bulbo de areia média a grossa, revestido em geotêxtil. Remunera também materiais acessórios, equipamentos e toda a mão de obra necessária à instalação completa da drenagem subsuperficial; remunera também a mobilização e desmobilização dos equipamentos.

- A medição será efetuada por unidade (un) de drenagem subsuperficial do tipo barbacã em tubo de PVC φ 50 mm, comprimento l = 0,50 m executada.

- ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA

  - ALVENARIA ESTRUTURAL / DE VEDAÇÃO

    - Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm, Fbk=4,5 MPa, espessura 14cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia - traço 1:0,25:4

- Este item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de alvenaria de vedação, confeccionada em bloco vazado de concreto de vedação, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, em toda a base e nas laterais; dimensões padronizadas de 9 x 19 x 39 cm. Remunera andaimes, plataformas, locação da primeira fiada e preparo mecânico da argamassa. Considerado blocos, meio blocos, canaletas, meia canaletas e demais peças que compõem a alvenaria. Não serão admitidos blocos quebrados, trincados ou lascados. A aparência deve ser homogênea e o assentamento devidamente nivelado e aprumado e com espaçamento homogêneo. Sobras de argamassa devem ser removidas e, quando solicitado pela fiscalização, o acabamento deverá ser frisado.

- A medição será efetuada por área de superfície executada (m²), considerando cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

6.1. 	ÁGUAS PLUVIAIS

    - Ajudante de montador

- Este item remunera a mão de obra do ajudante de montador. Remunera também todos os encargos, as despesas com EPI´s, tais como capacetes, botas, luvas, óculos e outros que se fizerem necessários, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

- A medição será efetuada por hora (h) de serviço programado com a fiscalização, devidamente registrado na empresa contratada.

    - Montador de tubo aço/equipamentos

- Este item remunera a mão de obra do montador de tubo aço/equipamentos. Remunera também todos os encargos, as despesas com EPI´s, tais como capacetes, botas, luvas, óculos e outros que se fizerem necessários, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

- A medição será efetuada por hora (h) de serviço programado com a fiscalização, devidamente registrado na empresa contratada.

- REVESTIMENTOS

  - REVESTIMENTOS DE PISOS

    - Lastro de brita n.º 02 apiloada manualmente, espessura 5cm

- Este item remunera o fornecimento, espalhamento e regularização de pedra britada em números médios, incluindo equipamentos e a mão de obra necessários para o apiloamento do terreno e execução do lastro; o transporte interno à obra; o lançamento e espalhamento da brita; a homogeneização.

- A medição será efetuada pelo volume de brita em metros cúbicos (m³).

    - Piso em concreto usinado bombeado Fck=25MPa , espessura 7cm, com armação em tela metálica soldada, polimento com máquina elétrica e juntas de dilatação cortadas em quadros de 2,00x2,00m, preenchidas com selante elástico - fornecimento e execução

- Este item remunera o fornecimento de concreto usinado bombeado, Fck 25MPa, espessura 7cm. Remunera também o fornecimento da armação em tela soldada e os materiais acessórios, equipamentos e a mão de obra necessária para a execução dos seguintes serviços: lançamento da tela e do concreto, execução do piso com acabamento desempenado através de equipamento tipo bambolê, com espessura final de 7 cm, hidratação do piso, polimento do piso com máquina elétrica e execução de juntas de dilatação cortadas em quadros de 2,00x2,00m, preenchidas com selante elástico.

- A medição será efetuada pela área executada de piso em concreto, nas dimensões especificadas em projeto (m²).

  - REVESTIMENTOS DE PAREDES

    - Chapisco em paredes com argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura 0,5cm, preparo mecânico

- Este item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão de obra necessária para a execução do chapisco em paredes. Remunera a limpeza prévia das superfícies e a limpeza do entorno. Remunera também os equipamentos necessários para a completa execução dos serviços, como andaimes e plataformas.

- A medição será efetuada por área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00m². Para vãos superiores a 2,00m², será descontado apenas o que exceder, em cada vão, a essa área (m²).

    - Massa única (emboço e reboco) com argamassa de cimento, cal hidratada e areia - traço 1:2:8, espessura 2,0cm, preparo mecânico

- Este item remunera o fornecimento de argamassa industrializada e preparo para aplicação, remunera a mão-de-obra necessária para a execução de massa única (emboço e reboco) desempenada. Inclui os equipamentos necessários para a execução como andaimes e plataformas.

- A medição será efetuada por área revestida com massa única, não se descontando vãos de até 2,00m². Para vãos superiores a 2,00m², será descontado apenas o que exceder, em cada vão, a essa área (m²).

- GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO

  - Administração local da obra – 8,87% sobre os itens 1 a 7

- Este item remunera a administração local da obra composta conforme descrito no item 6.7 do Termo de Referência; além dos demais profissionais de campo e profissionais administrativos; remunera todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infra-estrutura da obra necessária para a execução da edificação como: equipe para administração do contrato, planejamento, equipe de medicina e segurança do trabalho, produção (mestres-de-obras e encarregados), técnica e administrativa; remunera o almoxarife, apontador, vigias, porteiros, serventes de canteiro e demais funcionários necessários, remunera ainda: veículos utilizados na administração local, material de escritório, ferramentas manuais, equipamento de proteção individual, equipe de segurança patrimonial, alimentação e transporte do pessoal, manutenção dos equipamentos, manutenção do canteiro, consumos de energia elétrica, água, internet e telefone fixo e móvel, contabilidade, viagens, gestão da qualidade e produtividade, gestão de materiais, gestão de recursos humanos, administração da obra (todo o pessoal do escritório da obra), seguro de garantia de execução, ART, e demais itens necessários para a execução da obra no âmbito local.

- A medição será efetuada através da aplicação de 8,87% sobre o valor da somatória dos itens medidos de 1 a 7, ou percentual menor, quando faltar algum item ou integrante da equipe técnica não estiver presente conforme estabelecido em contrato.